## Slide 1: Relazione di Laboratorio 2
Compensazione in frequenza di un amplificatore multistadio
Nome:
Cognome:
Allegare i files del progetto QUCS e inviare al docente insieme alle slides che seguono

## Slide 2: Obiettivi di Progetto
Capacità di carico CL=2pF
Banda unitaria ft=100MHz
Determinare la capacità di compensazione Cc per avere un margine di fase di 60°
Alimentazione
  VDD=VSS=2.5V
Transistori MOS:
  K’n=100mA/V2; K’p=40mA/V2
  Vtn = 0.45 V ; Vtp = -0.45 V
  Lambda=0.05 V-1
200uA
500uA

## Slide 3: Attività di Laboratorio
Dimensionare i transistori per ottenere VoV=200mV
  Simulare in DC il circuito e verificare che tutti i transistori si trovino in saturazione
  Simulare la risposta in AC dell’amplificatore e verificare il margine di fase al variare della capacità di carico (CL=1pF, 2pF, 4pF)
  Verificare la stabilità del circuito retroazionato con guadagno unitario e con guadagno pari a 2
Stabilizzare il circuito aggiungendo una capacità nel nodo caratterizzato dal polo dominante e poi con capacità di Miller (per CL=2pF)
Verificare la stabilità del circuito retroazionato con guadagno unitario e con guadagno pari a 2
Confrontare la risposta in AC del circuito retrozionato prima e dopo la stabilizzazione

## Slide 4: Disegno del Circuito
Op-amp CMOS a due stadi con carico capacitivo

## Slide 5: Relazione
Estrarre e completare le slides che seguono inserendo le figure richieste. Inviare le slides al docente, assieme ai files del progetto QUCS

## Slide 6: Relazione di Laboratorio 3
Progettazione di un amplificatore retroazionato
Nome:
Cognome:
Allegare i files del progetto QUCS e inviare al docente insieme alle slides che seguono

## Slide 7: Soluzione del problema
Risolvere tutti i punti, da 1) a 4), e riportare le soluzioni nella relazione

## Slide 8: Schema dell’amplificatore
Allegare i files del progetto QUCS e inviare al docente insieme alle slides che seguono

## Slide 9: Risultati delle simulazioni: 1)
Allegare i grafici delle simulazioni QUCS, confrontare con i risultati calcolati in precedenza e discutere eventuali differenze.

## Slide 10: Risultati delle simulazioni: 2)
Allegare i grafici delle simulazioni QUCS, confrontare con i risultati calcolati in precedenza e discutere eventuali differenze.

## Slide 11: Risultati delle simulazioni: 3)
Allegare i grafici delle simulazioni QUCS, confrontare con i risultati calcolati in precedenza e discutere eventuali differenze.

## Slide 12: Risultati delle simulazioni: 4)
Allegare i grafici delle simulazioni QUCS, confrontare con i risultati calcolati in precedenza e discutere eventuali differenze.

## Slide 13: Risultati delle simulazioni: 5)
Allegare i grafici delle simulazioni QUCS, confrontare con i risultati calcolati in precedenza e discutere eventuali differenze.